## Slide 1: Parametry páteřových tras pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů
doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D. ING.PAED.IGIP
Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací
4. - 5. května 2022 Hnánice

## Slide 2: Projekt TA ČR: „Stanovení parametrů páteřových tras pro přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů“
Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací
4. - 5. května 2022 Hnánice
Ing. Jan Petrů, Ph.D. (hlavní řešitel)
Ing. Lucie Slavíková
Ing. Martin Zikmund
doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. (mentor)
Ing. Miroslav Pinka
Ing. Eva Šenková
Bc. Natália Cuninková
Bc. Kristýna Plocová
Hlavní příjemce
Další účastník

## Slide 3: Úvod
Strojírenství a průmyslu produkují často výrobky, které svými rozměry i hmotností můžeme požadovat za nadstandardní. Přeprava je uskutečňovaná po:
  po železnici,
  vodní přeprava,
  pozemní komunikace,
Chybějící trasy pro přepravy nákladů.
Prvky pro zklidnění a zvýšení bezpečnosti dopravy:
  okružní křižovatky
  zpomalovací šikany
  dělící ostrůvky
  dopravní značení
  prvky osvětlení
  …
Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací
4. - 5. května 2022 Hnánice

## Slide 4: Úvod
ČR ročně povoluje 15 až 20 tisíc nadrozměrných přeprav, z toho je cca o 5 tisíc přeprav vyžadující nadstandardní prostorové požadavky na zajištění průjezdu
Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací
4. - 5. května 2022 Hnánice
šířka. max. 2,55 m
výška max. 4,20 m
délka. max. 22,00 m
  největší povolená hmotnost silničních vozidel nesmí překročit 48,00 t.

## Slide 5: Cíle projektu
Cílem bylo stanovení parametrů v prostoru křižovatek při průjezdu nadměrných přeprav.
  parametry paprsků a nároží křižovatek,
  parametry okružních křižovatek,
  ostrůvky a další konstrukční prvky,
  odstupové vzdálenosti od komunikace, podjezdné výšky
V ČR není současné době schválený legislativní předpis, který by parametry stanovoval
Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací
4. - 5. května 2022 Hnánice

## Slide 6: Problematika průjezdu na častých trasách
Výběr trasy závisí na:
  typu nákladu,
  rozměrech,
  hmotnosti,
  únosnosti mostních objektů,
  podjezdných výškách.
Trasu vybírá dopravce a zodpovídá za ni,
Výběr návrhu trasy, může trvat i několik měsíců.
Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací
4. - 5. května 2022 Hnánice

## Slide 7: Problematika průjezdu na častých trasách
Dopravní značení
  těsná blízkost u komunikace,
Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací
4. - 5. května 2022 Hnánice
  podjezd pod portály.

## Slide 8: Problematika průjezdu na častých trasách
Mostní objekty
  únosnost,
  podjezdná výška
Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací
4. - 5. května 2022 Hnánice
Mýtné brány
  podjezdná výška 5,50 m
  portály upravené pro nadměrnou přepravu
    od 5,50 do 5,90 m
    úprava 7,85 m – zcela volný prostor
    zpoplatněno

## Slide 9: Výzkum
Metody výzkumu
  statistické údaje přeprav,
  měření in-situ,
  videoanalýza,
  drony,
  měření vlečných křivek za pomoci GPS technologie,
  laserové skenování,
  atp.
Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací
4. - 5. května 2022 Hnánice
Statistika tras v rámci ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Datum | Rok | Typ nákladu | Hmotnost [t] | Délka [m] | Šířka [m] | Výška [m] | Začátek trasy | Konec trasy | Průběh trasy (začátek, průjezdní místa, konec) | počet dnů
10.1 - 11.1.2011 | 2011 | strojní zařízení | 40,00 | 17,00 | 6,00 | 4,40 | Brno | Mělník | Brno- Brno-Slatina nájezd na D1- Průhonice – Praha – Mělník přístav. | 2
13.1.2011 | 2011 | Generátor | 232,40 | 36,00 | 4,95 | 5,50 | Plzeň | Mělník | Plzeň- Křimice- Město Touškov- Úněšov- Toužim- Bochov- Lubenec- Bukov- Krušovice- Řevničov- Mšec- Tuřany- Slaný- Ješín- Nová Ves- Spomyšl- Mělník | 1

## Slide 10: Výsledky projektu
stránky projektu: www.paterove-trasy.cz
Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací
4. - 5. května 2022 Hnánice

## Slide 11: Výsledky projektu – Technická doporučení
Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací
4. - 5. května 2022 Hnánice

## Slide 12: Výsledky projektu – Technická doporučení
Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací
4. - 5. května 2022 Hnánice

## Slide 13: Výsledky projektu – Technická doporučení – Vzorové listy
Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací
4. - 5. května 2022 Hnánice

## Slide 14: Výsledky projektu – Technická doporučení – Vzorové listy
Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací
4. - 5. května 2022 Hnánice

## Slide 15: Výsledky projektu – Mapa páteřových tras
Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací
4. - 5. května 2022 Hnánice

## Slide 16: Výsledky projektu – Modely vozidel pro softwarové ověření vlečných křivek
Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací
4. - 5. května 2022 Hnánice

## Slide 17: Výsledky projektu – Vzorové příklady fotodokumentace realizovaných staveb
Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací
4. - 5. května 2022 Hnánice

## Slide 18
Děkuji za pozornost
doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D. ING.PAED.IGIP
jan.petru@vsb.cz
kds.vsb.cz
Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací
4. - 5. května 2022 Hnánice